# Text boxes

ТЕМА: Закрытие 4-го угла при использовании ленты DuraSeal.

Закрывая последний угол стеклопакета с лентой DuraSeal, очень важно делать это тщательно, следить за тем, чтобы верхний слой ленты был прижат должным образом, предохраняя изделие от проникновения влаги. Пакет должен быть тщательно запечатан и оставаться сухим в течение всего срока службы. На рисунке снизу показан правильно запечатанный пакет. Верхний серый слой двух концов ленты соединен друг с другом.

Рис.2

Рис.1

Тефлоновая пластина для запечатывания угла располагается на одной линии с началом ленты DuraSeal и в одной плоскости с поверхностью стекла. Тефлоновая пластина должна перекрывать линию поверхности начала ленты примерно на 3 мм (см. рис.1). Пластина должна прижимать обратную поверхность DuraSeal по всей ширине ленты (см. рисунок 2).

Тефлоновой пластиной прижмите конец ленты DuraSeal к началу. Усилие прижатия должно быть таким, чтобы сгладился рефленый дистанционер. Обычно достаточно 5-6 миллиметровой деформации (см. рис. 5 и 6).

Рис. 5                                                            Рис. 6

Если ширина тефлоновой пластины меньше ширины ленты DuraSeal, то запечатывание угла производится в два этапа: сначала в верхней части, а затем у основания пакета (см. рис.3 и 4).

Рис. 3                                                     Рис. 4

Важно, чтобы стык обоих концов ленты был плотным по всей ширине ленты DuraSeal, чтобы создать воздухонепроницаемую поверхность (см. рис. 7). Опасайтесь не полного прижатия концов ленты друг к другу (не по всей ширине ленты DuraSeal) (см. рис. 8). Необходимо визуально проверить, что стык концов ленты плотный и непрерывный.

Рис. 7                                                              Рис. 8