Влажное стекло?

ОСУШИТЕ

перед нанесением DURASEAL!

При запечатывании последнего угла, убедитесь, что...

… линия стыка

нанесете DURASEAL ...

1.5mm

от

кромки стекла и 8mm от края стекла, начиная аппликацию ленты, для пакета без вторичной герметизации.

нанесите DURASEAL…

3-5mm

от

кромки стекла при использовании вторичной герметизации

Когда работаете с

DURASEAL...

КАСАЙТЕСЬ

ТОЛЬКО

БОКОВЫХ СТОРОН!!!

Постоянно убеждайтесь, что

DURASEAL наклеена под...

ПРАВИЛЬНЫМ УГЛОМ

... к поверхности стекла

В случае вторичной герметизации

пакетов с DURASEAL

удалить

лишний

герметик

перед нанесением

вторичного герметика

При хранении DURASEAL...

закрыть

в герметичную

тару

Поставить

горизонтально на ребра катушки

... когда лента не используется

Для прямоугольных пакетов с

DURASEAL  размером меньше          460 мм

перед запечатыванием

Для стеклопакетов с DURASEAL

неправильных  форм  размером

меньше 0.5m2.

перед запечатыванием

# Text boxes

ОХЛАДИТЬ

невидна

ОХЛАДИТЬ